## Slide 1
グルコース–インスリン動態切り換えモデルに対する状態推定器の構築
On Construction of a State Estimator for a Switched Glucose-insulin Dynamics Model
田辺 裕翔 平田 研二 (富山大学)
CPHS Camp 2025.10.30-31
研究背景と目的
１型糖尿病は，血糖値を低下させる働きを持つインスリンホルモンの体内分泌が停止することによって発症する．一般的なインスリン療法では，患者自身が食事量からインスリン投与量を決定する必要があり，低血糖状態などのリスクを伴う．現在，Continuous-Glucose-Monitor（CGM）により得られた血糖値データから適切な投与量，投与タイミングを制御アルゴリズムに従い計算し，インスリンの自動投与を行う人工膵臓の開発が進められている．適切な制御のためには対象患者を良く表す適切な制御モデルを用いて，観測可能なデータより患者の状態を正しく推定する必要がある．本研究では，1型糖尿病患者の制御モデルであるグルコース-インスリン動態切り替えモデルに対し，観測可能なデータのみを用いた状態推定器の構築を行った．
状態推定実験の概要
UVA/Padova モデル
アメリカFDAが動物実験の代替として承認した，糖代謝シミュレーションモデルである．1型糖尿病患者を精密に再現するために，oo次元の状態次元と約ooの代謝パラメータを含む．また，複数の非線形項を含む．
SSOGMMの状態推定
SSOGMM (Switched Subcutaneous Oral Glucose Minimal Model)
SOGMM(Subcutaneous Oral Glucose Minimal Model)に消化吸収式の線形切り替えシステムを追加した制御志向モデルである．7次元の状態次元と12の代謝パラメータを含む．2つの非線形項（双線形＋切り換え項）を含む．
[1] Magni L, Raimondo DM, Man CD, Breton M, Patek S, Nicolao GD, Cobelli C, Kovatchev BP: Evaluating the efficacy of closed-loop glucose regulation via control-variability grid analysis, Journal of Diabetes Science and Technology (2008)
数値実験をするときは、切り替えタイミングは事前にわかっていると仮定している。食事入力より入力Raが事前にわかっている
状態推定に用いる実データはUVA/PadovaモデルからなるUVA/Padova T1DMシミュレータより作成する。状態推定器として，線形システムに対するオブザーバと拡張カルマンフィルタの２つを構築し，比較する．
ただし，以下の仮定を設ける．
パラメータ推定は良くできている
切り換え項を含む状態については，簡単のため既知の状態として扱う．
状態推定に用いる実データは，UVA/Padova T1DMシミュレータにより生成した．また状態推定器としては，線形システムに対するオブザーバと拡張カルマンフィルタ(EKF)の２種類を構築し，両者の性能を比較する．
ただし以下の仮定を置く：
パラメータ推定は十分に行われているものとする
切り換え項を含む状態は，簡単のため既知として扱う．
状態推定器
状態推定器（拡張カルマンフィルタ）